## Slide 1: Lineáris rezisztív hálózatszámítási feladatok automatizálása
Egyszerű hálózatszámító program működése
Notes: Jogászul a Jelek1 első negyedév Egyben Prog2 nagyházi is

## Slide 2: Lineáris algebra
Mátrix, kibővített mátrix
Gauss-elimináció
Notes: A2V-ből tanultuk
Gauss-elimináció automatizálható
Mátrix: nem tud mindent, csak ami szükséges

## Slide 3: Emlékeztető: lineáris rezisztív hálózatok
Kétpólusok és összekapcsolási kényszerek
B: kétpólusok száma
N: csomópontok száma
HTR: 2B ismeretlen, 2B egyenlet
  B karakterisztika
  N-1 KÁT
  B-N+1 KFT
^ per komponens
Notes: Kirchhoff-hálózatok Nem volt hangsúlyozva hogy per komponens, általában egykomponensűeket vizsgáltunk

## Slide 4: Kétpólusok
Csatolatlan
  feszültségforrás (voltage source)
  áramforrás (current source)
  ellenállás (resistor)
  (szakadás) -> (probe)
  (rövidzár) -> (wire)
Csatolt
  vezérelt források (CCCS, CCVS, VCVS, VCCS)
  ideális transzformátor
  ideális erősítő (nullor)
  girátor
Notes: Current / voltage controlled current / voltage source
Nullor -> nullátor + norátor
Gyr, IT felépíthető vezérelt forrásokból

## Slide 5: Kétpólusok implementálása
Notes: Közös absztrakt ősosztály
Equation: egyenlet beírása a mátrixba, vissza a jobboldal
Nullátor -> egyenlet lenyúlása -> egyenletek beírásának sorrendje -> feltétel ID-re

## Slide 6: Hálózati összekapcsolási kényszerek
Hálózat gráfja
Feszítőfa
Faélek, kötőélek
Kötőél által indukált kör
Gráfbejárások
Legközelebbi közös ős fában
Csomópont | Szülőág
1 | 0
2 | -1
3 | -3
4 | -6
5 | -7
6 | 8
Notes: SzA – gráfelmélet
Irányított gráf - nem feltétlen körmentes
Lehetnek párhuzamos élek
Bármely feszítőfa jó
Faélek számossága: N-1
Kötőélek: B-N+1

## Slide 7: KFT-k felírása
Notes: Irányítás igazándiból mindegy is amíg konzisztens
Mindig az egyik végén vannak a közös élek

## Slide 8: Feladattípusok
Egyenletek kiírása
Minden feszültség és áram kiszámítása
Eredő ellenállás
Helyettesítő generátor
Kétkapu-paraméterek
Notes: ÁVLNA-t is kifejeztem EQ-val
Közös absztrakt ősosztály

## Slide 9: Eredő ellenállás
„lezáró” kétpólus
Két „mérés” (módosított egyenletek megoldása)
ellenőrzése
kiszámítása
Notes: +1 kétpólus kell
Egyenletek száma ugyan annyi

## Slide 10: Helyettesítő generátorok számítása
„lezáró kétpólus”
Két adatpont felvétele „méréssel”
Speciális esetek:
  R=0 Thévenin
  R=0 Norton
Notes: R=0 thévenint kezeli jól

## Slide 11: Kétkapu-paraméterek
Két „lezáró kétpólus” (irányítás mindegy) → egyenletek törlése
6 független karakterisztika
Ismeretlenek átrendezése
Két mátrixra bontás
Invertálás, szorzás
M M:
Q ,
Notes: Segédanyagban megimert megoldás
Mind a 6 külön-külön, a nem létezőket NaN-olja
Átrendezés: permutációmátrix

## Slide 12: Hálózatok leírása
Szöveges leírás
Fejléc
  N, B, analízis módja és paraméterei
Kétpólusok
  Típus, ID, csatlakozások, (paraméterek)
  VOL, RES, CUR, WIRE, PROBE
Csatolt kétpólusok
  Típus, ID, csatlakozások, csatolás, (paraméter)
  $CCVS, $CCCS, $VCVS, $VCCS, $NULLATOR
Shorthand: több kétpólus létrehozása
  Típus, kezdő ID, csatlakozások, (paraméter)
  !AMP, !GYR, !TRAN
Kommentek, üres sorok, END
Notes: A fejléc KÖTELEZŐ, nem lehet üres / komment
Sima / $ / ! segít hogy hány paramétert kell beolvasni
ID a shorthandnél -> 2-t foglal
END azért ha nincs EOF

## Slide 13: Egyéb programozási fogások
Szabvány tárolók (std::vector)
Névterekre és fájlokra (mappákra) bontás
Okos mutatók (std::unique_ptr)
Kivételkezelés
Doxygen dokumentáció (gh-pages)
Notes: Unique_ptr: automatikusan kezeli a memóriát, nem kell delete
Sok egyedi kivétel
Doxygen -> a dokumentáció online elérhető és magától frissül

## Slide 14: Eredmények
Hibakeresés
Helyes működés
  Házik ellenőrzése
  ZH ellenőrzése
Továbbfejlesztési lehetőségek
  Vizuális szerkesztő
  Dinamikus hálózatok
  Komplex impedanciák
  Összehasonlítás
  Matlab/Octave
    Hálózati egyenletek felírása
    Feladatok direkt megoldása
  LTSpice/QUCS/stb
    Feladatok direkt megoldása
Notes: Házik: sajátot ellenőriztem, másokét is, és mindenhol legalább olyan jó volt
ZH: hamarabb megtudtam hogy jól számoltam-e

## Slide 15: Kérdések
?
Notes: Példa!!